黔西南州人民医院

5G+智慧消防建设

解

决

方

案

## 全面运用信息化新技术，在传统监测火灾自动报警系统的运行状态及故障、报警信号基础上，利用图像模式识别、温度感应、压力感应等技术，全面收集相关数据并进行自动分析，对火灾隐患进行智能化报警，为火灾风险研判、灭火应急救援、队伍管理、消防宣传和救援指挥等提供信息支撑。

## 1、智慧烟感系统。在传统监测火灾自动报警系统的运行状态及故障、报警信号基础上，利用图像模式识别技术对火光及燃烧烟雾进行图像分析报警。在医疗机构现有烟感系统、防火门、安全出口、疏散通道和消防控制室、值班室等重点部位，安装可探测运行状态的传感器、智能化探测其运行状态，实时将有关运行数据传输到监控室，一旦出现不符合要求的状况，则发出报警。

## 2、智慧用水系统。在医疗机构监测室内消火栓和自动喷淋系统水压、高位消防水箱等重点部位安装可探测运行状态的传感器，重点探测消防水池水位、消防供水管道阀门启闭状态等，实时将有关运行数据传输到监控室，一旦出现不符合要求的状况，第一时间发出报警。

## 3、智慧用电系统。在医疗生机构用电关键部位、重点区域安装可探测运行状态的传感器，并接入电气火灾监控系统或装置，实时监测漏电电流、线缆温度等情况，一旦超过规定用电值，传感器将自动传输相关数据到监控系统，并发出警报。

## 4、智慧管理系统。利用视频监控系统监控安全出口和疏散通道、消防控制室值班情况。通过手机APP等智能终端，建立能够实现消防巡查、日常管理、安全调度、火情报警、应急处置等全方位的智能消防管理系统，全面提升消防管理综合水平。

## 5、其他方面。在各级医疗机构消防安全管理工作中，需要运用信息化新技术进行监管的，全面推广运用智能监控系统。

## 黔西南州人民医院“智慧消防”建设设计方案

本方案设计的组网设备：

  - 电气火灾防控设备51套，实现对安装点位设备的漏电、电流、电压、温度等状态信息的采集，并实时上传至州级平台进行数据的分析处理，及时发现过载、短路、三相不平衡、过压、欠压、接触不良、超温等电气故障隐患，电能损耗异常，及时预警。

1.2对医院内加装火灾自动报警主机6套，实现串口数据与移动无线网络双向透明传输的物联终端设备，用于火灾报警主机等第三方智能设备的平台接入。

1.3对医院内加装红外网络摄像头1套，在医院出现无人值守的情况实时告知消防负责人，避免火灾自动报警主机在出现报警时没人知晓导致在第一时间没有及时处理而造成隐患。

1.4无线水压探测器、无线液位探测器10套，本系列探测器用于消防水系统压力的监测、无线液位探测器用于消防水箱、水池液位的检测，采用GPRS/NB-IOT无线传输，实现信号的无线上传。

黔西南州人民医院具体组网方案如下：

| 位置 | 回路 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 餐厅楼1楼主电 （4号配电房） | 主回路 | LFT201-D 500A三相 | 套 | 1 |  |
| 餐厅楼2楼主电 | 主回路 | LFT201-D 500A三相 | 套 | 1 |  |
| 住院楼-2楼配电箱 | 主回路 | LFT201-D100A三相 | 套 | 2 |  |
| 住院楼-1楼配电箱 | 主回路 | LFT201-D100A三相 | 套 | 1 |  |
| 住院楼1楼配电箱 | 主回路 | LFT201-D100A三相 | 套 | 2 |  |
| 住院楼2楼配电箱 | 主回路 | LFT201-D500A三相 | 套 | 2 |  |
| 住院楼3楼配电箱 | 主回路 | LFT201-D500A三相 | 套 | 5 |  |
| 住院楼4-18楼配电箱 | 主回路 | LFT201-D100A三相 | 套 | 30 |  |
| 污水处理配电箱 | 主回路 | LFT201-D 500A三相 | 套 | 1 |  |
| 感染科配电箱 | 主回路 | LFT201-D 500A三相 | 套 | 1 |  |
| 全科楼配电箱 | 主回路 | LFT201-D100A三相 | 套 | 4 |  |
| 行政楼-1楼配电箱 | 主回路 | LFT201-D 500A三相 | 套 | 1 |  |
| 红外网络摄像头 |  | CS-CTQ5i-1B2WFR | 套 | 1 |  |
| 消防控制室 |  | JB-QT-GST5000 | 套 | 6 |  |
| 无线压力探测器 |  | LSY201 | 台 | 10 |  |
| 无线液位探测器 |  | LSW201 | 台 | 2 |  |
| 注：巡检标签NFC： 元/张，服务费： 元/年/张（数量根据实际情况制定，本方案设备总价不包含巡检标签） 因我院现有1套摄像头、3套水系统、1套火灾自动报警主机，不能满足本方案要求需更换。 设备更换价格：合计 元 |

本方案智慧消防建设设备报价合计：

￥       元（人民币：     元整）

| 规格及型号 | 单位 | 数量 | 服务费元/点/年 | 服务费元/年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LFT201-D100A三相 | 套 | 39 |  |  |
| LFT201-D500A三相 | 套 | 12 |  |  |
| CS-CTQ5i-1B2WFR | 套 | 1 |  |  |
| JB-QT-GST5000 | 套 | 6 |  |  |
| LSY201 | 套 | 10 |  |  |
| LSW201 | 套 | 2 |  |  |

本方案智慧消防建设每年服务费为：

￥       元（人民币：            元整）

公司名称：（盖章）

# 日    期：